Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

«Небельское сельское поселение»

на 2012 - 2015 годы

п.Небель

2012 год

|  | УТВЕРЖДЕНО Постановлением Глава Небельского сельского поселения № 22 от 08.08.2012 г. |
| --- | --- |

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Небельское сельское поселение» на 2012 - 2015 годы. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | 1. Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». 2. Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 3.Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 года № 8 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения». |
| Заказчик Программы | Администрация Небельского сельского поселения |
| Разработчики | Администрация Небельского сельского поселения |
| Исполнители | Администрация Небельского сельского поселения |
| Цели Программы | - повышение эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения Небельского сельского поселения, увеличение мощности, пропускной способности и сроков эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры; - обеспечение возможности подключения строящихся жилых объектов и объектов социально-культурного, бытового и промышленного назначения к системе коммунальной инфраструктуры п.Небель; - создание условий для устойчивого социально-экономического развития п.Небель путем реформирования отрасли ЖКХ -совершенствование механизмов эффективного управления муниципальным имуществом; - создание благоприятных условий привлечения инвестиций в жилищно-коммунальный сектор п.Небель; - улучшение экологической ситуации в поселении. |
| Задачи Программы | - проектно-изыскательские работы и строительство систем водоснабжения, водоотведения с применением современных материалов; - обустройство и оснащение оборудованием объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов; - обеспечение условий для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры (далее - инвестиционные программы); - внедрение автоматизированной системы сбора, обработки и предоставления информации с узлов учета в режиме реального времени (on-lane). |
| Сроки реализации | 2012 - 2015 годы |
| Источники финансирования Программы | Финансирование мероприятий, осуществляется за счет: - средств федерального бюджета; - средств бюджета Иркутской области; - средств Небельского сельского поселения; |
| Основные мероприятия Программы | Перечень основных мероприятий приведен в приложении № 1 к настоящей Программе |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | По системам коммунальной инфраструктуры в целом: - строительство и введение в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры; - доля средств бюджетных источников разных уровней в общем объеме инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры По системам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения: - строительство и ввод в эксплуатацию сетей; По объектам, используемым для захоронения твердых бытовых отходов: - контролируемая утилизация твердых бытовых отходов, улучшение экологической обстановки; |
| Планируемые результаты реализации Программы | - повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг; - строительство и ввод в эксплуатацию объектов коммунального хозяйства; - дальнейшая активизация жилищного строительства; - подключение объектов капитального строительства к системе коммунальной инфраструктуры; - улучшение экологической ситуации на территории Небельского сельского поселения. |
| Контроль за реализацией | Администрация Небельского сельского поселения |

# Введение

Разработка Программы обусловлена необходимостью определения долгосрочных стратегических задач развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Небельское сельское поселение», формирования новых механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций в целях реализации Генерального  плана развития города, повышения эффективности градостроительных решений.

# Раздел I. Прогноз развития Небельского сельского поселения и динамики потребления услуг организаций коммунального комплекса

Проведение анализа и оценки социально-экономического развития муниципального образования «Небельской сельское поселения», а также построение на основе полученных данных прогнозов такого развития, являются этапом, предшествующим разработке основных мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Небельское сельское поселение» на 2012 - 2015 годы (далее - Программа).

Анализ и оценка социально-экономического развития муниципального образования «Небельское сельское поселение», а также прогноз его развития проводятся по следующим направлениям:

- демографическое развитие Небельского сельского поселения;

- строительство многоквартирных жилых домов и домов индивидуальной жилой застройки;

- состояние коммунальной инфраструктуры.

Целью проведения анализа по выделенным направлениям является установление взаимосвязей между всеми основными показателями развития Небельского сельского поселения и оценка их влияния на тенденции развития систем коммунальной инфраструктуры. Планирование всех мероприятий в рамках Программы зависит от уровня и прогноза развития каждого из направлений.

1.1. Демографическое развитие

В муниципальном образовании «Небельское сельское поселение» по состоянию на 01.07.2012г. проживает 398 человек.

С 2008 года показатели численности населения можно назвать стабильными. В настоящее время все более ощутимо проявляется тенденция миграционного оттока жителей из-за отсутствия жилья и коммунальной инфраструктуры.

Изменение численности населения муниципального образования «Небельское сельское поселение» приводится в нижеследующей таблице № 1.

Таблица № 1

| Годы | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | 385 | 392 | 299-(по переписи населения); Фактически - 401 | 405 | 398 |

По итогам проведенного анализа демографической ситуации были выявлены основные проблемы формирования численности населения Небельского сельского поселения – острая недостаточность и износ жилого фонда, а также  отсутствие коммунальной инфраструктуры. В целом демографическую обстановку можно оценить как проблематичную, хотя аналогичная ситуация наблюдается по всей России.

Предполагается, что в перспективном будущем демографическая ситуация стабилизируется.

1.2. Строительство многоквартирных и жилых домов

Существующий жилищный фонд поселения составляет 7968,7 кв.м общей площади, частично отличается удовлетворительным техническим состоянием и в значительной части подлежит сохранению на расчетный срок в качестве опорного. К сносу предлагаются ветхие и аварийные  1-2 этажные и  1-2 квартирные жилые дома. Дополнительная потребность в жилищном фонде составит всего 669,8 кв.м., в том числе переселение из ветхого жилья 287,3 и аварийного 382,5 кв.м общей площади. Проектное решение на расчетный срок предусматривает жилищный фонд в размере до 800 кв.м.

1.3. Состояние коммунальной инфраструктуры

Одним из основных факторов, влияющих на формирование Программы, является состояние коммунальной инфраструктуры. Привлечение инвестиций в коммунальное хозяйство необходимо для развития коммунальной инфраструктуры в поселении, строительство объектов и проектно-изыскательские работы  с учетом перспективного строительства предусмотренного Генеральным планом.

1.3.1. Водоснабжение

Водозаборные сооружения находится на территории предприятия ООО «ИВЛПС – Небельский ЛПХ», которые не соответствуют нормам СанПина. Забор воды со скважины расположенной на территории указанной организации осуществляется глубинным насосом. Подвоз воды населению осуществляется водовозной машиной, принадлежащей данной организации. В будущем организация ООО «ИВЛПС – Небельский ЛПХ» планирует передислоцироваться в соседний поселок, и население останется без водообеспечения. В данной связи необходимо  бурение собственной скважины, приобретению водовозной машины, проектно-изыскательских работ, строительству водоканала, содержанию и обслуживанию данных объектов, а также содержание рабочего персонала или же реконструкция старого, заброшенного в годы перестройки водоканала, который находится в 2-2,5 км от жилого сектора. Для запуска водоканала необходимо установка насосной станцией, обогрев, электропитание и прочие затраты.

1.3.2. Водоотведение

В поселении отсутствует центральное водоснабжение и благоустройства, поэтому водоотведение в поселении планируется отвести только с дорожного полотна путем углубления (окювечивания) придорожных канав и муниципальных учреждении путем отвода воды в кюветы или специальные емкости.

Для проведения данных работ необходимо заключение договоров по углублению канав, приобретение водосточных труб, специальных емкостей и их установка.

1.3.3. Теплоснабжение

Центральное теплоснабжение в Небельском сельском поселении отсутствует. Печное отопление жилых домов и учреждений осуществляется твердым топливом. Основным источником тепла МОУ «Небельская ООШ» является центральная котельная, построенная в 1980 гг, которая также топится твердым топливом и собственником данной котельной является жилищно-коммунальная организация ЗАО «Теплоэнергия» Казачинско-Ленского района. Установленная мощность котельной составляет 75 Гкал/ч.  Проблематичным становится обеспечение жильцов квартир твердым топливом. Лесозаготавливающие организации чаще всего стали отказывать в снабжении дровами населения, а заготовка и вывозка твердого топлива на выделенных лесничеством делянах для пенсионеров крайне затруднительна. Необходимо создать специализированную организацию, которая бы занималась заготовкой и вывозкой твердого топлива для населения по приемлемым ценам и тарифам. Либо же урегулировать вопрос по обеспечению дровами с лесозаготовительными организациями путем включения в договор условий о данном обеспечении.

1.3.4. Захоронение твердых бытовых отходов

Ежегодно на территории поселения образуется около 500 куб.м твердых бытовых отходов, из них около 3% с повышенной классностью опасности.

Бытовые отходы от организаций и жилого сектора, а так же крупногабаритный мусор вывозятся для захоронения на свалку, расположенную в в границах Небельского поселения Киренского района, в 6-х км от границ Небельского поселения Казачинско-Ленского района.

Площадь участка – 0,6 га. Под размещение твердых бытовых отходов занято 0,5 га. Свалка является узаконенной, но находится в границах соседнего поселения, что иногда приводит к проблемам по утилизации твердых бытовых отходов.

# 1.3.5. Ливневая канализация

Ливневая и иная  канализация на территории муниципального образования отсутствует. Отсутствуют локальные схемы водоотведения, которые собирают ливневые стоки с территории поселения.

# 1.3.6. Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Небельского сельского поселения производится от энергоснабжающей организации  ООО «Киренсклес». Подстанцию электроснабжения, расположенную на территории Небельского сельского поселения обслуживается уполномоченной организацией. Обслуживание  и текущий ремонт сетей производится РЭС- п.Магистральный. Контролирующую функцию по электроэнергии  должна осуществлять энергоснабжающая организация, но этого не происходит. А в поселении отсутсвуют данные полномочия и средства для контроля по электроэнергии.

Небельское сельское поселение имеет весьма плачевную распределительную систему электроснабжения.

# 1.3.7. Телефонная связь, телевидение, интернет

# Телефонная связь

Обеспечение сотовой телефонной связью абонентов жилого сектора, сферы социального, культурного, бытового обслуживания и прочих объектов осуществляется сотовой кампанией «Билайн». Обеспечение спутниковой таксофоной связи администрации Небельского сельского поселния и отделения почтовой связи п.Небель осуществляетс кампанией «Искра». Существующие емкости телефонных станций полностью удовлетворяют потребности поселения.

# Телевидение

Телевизионное вещание в поселении  осуществляет ТВ-центром п.Магистральный. В дальнейшем планируется переход на цифровое телевещание.

Интернет

В Небельском сельском поселений различные объекты пользуются беспроводным интернетом через сотовую связь «Билайн» посредством модема, качество такого интернета неудовлетворяет потребности жителей и организаций. В поселении отсутствует высокоскоростной кабельный интернет.

Раздел II. План мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Небельского сельского поселения

на 2011 - 2015 годы

С целью повышения эффективности функционирования системы коммунальной инфраструктуры жизнеобеспечения Небельского сельского поселения, обеспечения возможности подключения строящегося жилья и объектов социально-культурного, бытового и промышленного назначения к объектам системы коммунальной инфраструктуры Небельского сельского поселения, предлагается выполнить мероприятия по комплексному развитию системы коммунальной инфраструктуры Небельского сельского поселения на 2011 - 2015 годы (Приложение № 1 к данной Программе), а именно по разделам:

# 2.1. Водоснабжение

# На  период реализации Программы предусматривается численность населения не менее 500 человек. Согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (табл.4) норма водопотребления 600 литров на 1 человека в сутки. Среднее суточное водопотребление составит 500х600/1000=300 куб.м/сутки. Водоснабжение обеспечивает организация ООО «ИВЛПС – Небельский ЛПХ», которая в ближайшей перспективе планируует передислакацию в соседний поелок. В данной связи необходимо строительство водоканала с проведением проектно-изыскательсикх документов и работ, а также  подведением электросетей к данному водоканалу, установка подогрева, насосной стации, приобриетние специализированной автомашины, её содержание, и прочие работы по данному мероприятию.

2.2. Водоотведение

Для повышения качества водоснабжения населения требуется строительство водоканала, как указанно выше и отведение природоохранной зоны. Необходимо провести проектно-изыскательские работы, строительсво водоканала и прочие работы описанные в п 2.1. раздела 2.

2.3. Теплоснабжение

На впоселении имеется печное отопление в жилых домах и квартирах. Планируется создание специальной организации занимающейся заготовкой дровяной древисины для нужд населения, которая в полном объеме будет удовлетворять их потребности в твердом топливе.

2.4. Захоронение твердых бытовых отходов

Предусматриваемая Программа системы и организации работ по санитарной очистке территории поселения остается планово-регулярной для всех жилых и общественных зданий, независимо от степени их благоустройства.

Существующая свалка сохраняется.

Несанкционированные свалки в поселении подлежат ликвидации.

Для улучшения экологического и санитарного состояния поселения, решения комплекса работ по организации, сбору, удалению и уборки территории поселения наряду с проектированием и строительством объектов по обезвреживанию отходов следует разработать проект «Генеральная схема очистки поселекния», удовлетворяющий всем требованиям действующих строительных и санитарных норм.

3. Механизм реализации программы

Настоящая Программа направлена на консолидацию финансовых ресурсов для модернизации коммунальной инфраструктуры поселения. В реализации мероприятий программы предусматривается участие Администрации Небельского сельского поселения.

Механизм реализации Программы определяется инвестиционными Программами организаций коммунального комплекса, муниципальными целевыми Программами, долгосрочными целевыми Программами и муниципальными правовыми актами муниципального образования «Небельское сельское поселение» в сфере градостроительства и развития систем коммунальной инфраструктуры (далее - локальные программы).

На основании утвержденной Программы организации коммунального комплекса разрабатывают по объектную проектно-сметную документацию, которая проходит экспертизу в установленном порядке. Стоимость разработки и экспертизы проектно-сметной документации учитывается в общем объеме финансовых потребностей для реализации настоящей Программы.

Размещение муниципальных заказов по реализации Программных мероприятий должно осуществляться на конкурсной основе.

Отчетные данные о реализации Программы и анализ фактически достигнутых результатов реализации Программы, с указанием источников финансирования, формируются по каждой локальной программе.

4. Ресурсное обеспечение программы

С целью реализации программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Небельское сельское поселение» планируется привлечь финансовые средства федерального, областного и местного бюджетов, собственные средства организаций коммунального комплекса, средства, полученные в качестве платы за подключение к инженерным сетям, а также инвестиционной составляющей к тарифу за коммунальные услуги.

5. Контроль за ходом реализации программы

Администрация Небельского сельского поселения  ежегодно представляет на заседание Думы Небельского сельского поселения отчет о ходе реализации программы, одновременно с отчетом об исполнении местного бюджета за соответствующий финансовый год.

Итоговый отчет о реализации Программы предоставляется в Правительство Иркутский области. Вся информация по реализации программы, текущим и итоговым отчетам выкладывается на сайт поселения: www.adm-neb.ru

Глава Небельского сельского поселения                                          А.В.Ярушина

Программа

комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры муниципального образования

«Небельское сельское поселение» на 2012 - 2015 годы

|  | Приложение № 1 к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Небельском сельское поселение» на 2012 – 2015 годы |
| --- | --- |
| Наименование объекта и проводимые мероприятия | Цели реализации мероприятия | Планируемые сроки реализации, годы |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| I. Проектно-изыскательские работы для строительство водоканала по адресу: п.Небель, ул.Первопроходцев | Организация качественного и бесперебойного водоснабжения населения |  |
| II. Строительство водоканала: п.Небель, ул.Первопроходцев |  | 2013-2014 |
| III. Приборитение специализированной автомашины для перевозки воды Доставка населению по адресам проживания |  | 2013-2014 |
| IV. Содержание специалиста водовозного ТС и самого транспорта |  | 2014-2015 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |
| V. Отведение природоохранной зоны для строительства водоканала | Обеспечение качественной питьевой водой населения | 2012-2013 |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |
| VI. Создание специальной организации по обеспечению населения твердым топливом | Организация качественного и бесперебойного обеспечения населения твердым топливом | 2013 |
| ЗАХОРОНЕНИЕ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ |
| VII. Мероприятия по захоронению твердых бытовых отходов | Улучшение экологической ситуации на территории поселения | 2012-2015 |
| 1. заключение договоров по вывозке отходов |  | 2012-2015 |
| 2. частичное содержание свалки |  | 2012-2015 |

Глава Небельского сельского поселения                                                                                                   А.В.Ярушина